# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA

ADIESTRAMIENTO EN EMPRESAS

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN EMPRESAS

## ELABORACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC

## VALERA, AGOSTO 2.002

# INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN EDUCATIVA

ADIESTRAMIENTO EN EMPRESAS

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN EMPRESAS

## ELABORACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC

ELABORADO POR:

JOSE LUIS VALERO J.

## VALERA, AGOSTO 2.002

## …” Un hombre sin estudios es un ser incompleto. La instrucción es la felicidad de la vida; y el ignorante, que siempre está próximo a revolverse en el lodo de la corrupción, se precipita luego infaliblemente en las tinieblas de la servidumbre”…

(Simón Bolívar)

## INDICE

## INTRODUCCIÓN

## OBJETIVO

1.- Lectura é interpretación de planos siguiendo las normas establecidas.

1.1.- Adiestrar en la lectura é Interpretación de planos de aguas negras

1.2.-  Adiestrar en la lectura é Interpretación de planos de aguas blancas

2.- Tipos de Accesorios utilizados en una instalación sanitaria

2.1.- Explicar los tipos de accesorios utilizados en una instalación sanitaria de aguas negras sin margen de error por su forma y uso.

2.2.- Explicar los tipos de accesorios utilizados en una instalación sanitaria de aguas blancas sin margen de error por su forma y uso.

3.- Adiestrar en la elaboración de los cómputos métricos con la ayuda del plano siguiendo las normas establecidas.

3.1.- Adiestrar en la realización de cómputos métricos de una instalación de aguas negras siguiendo las normas.

3.2.- Adiestrar en la realización de cómputos métricos de una instalación de aguas blancas siguiendo las normas.

4.- Explicar una instalación sanitaria en PVC, aplicando las normas de construcción sin margen de error.

4.1. Explicar como realizar el replanteo de una instalación sanitaria de aguas negras siguiendo las normas de construcción  en el menor tiempo posible y sin margen de error.

4.2. Explicar como realizar el replanteo de una instalación sanitaria de aguas blancas siguiendo las normas de construcción  en el menor tiempo posible y sin margen de error.

4.3. Realizar las conexión de una instalación sanitaria de aguas negras sin margen de error en el menor tiempo.

4.4. Realizar las conexión de una instalación sanitaria de aguas blancas sin margen de error en el menor tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

GLOSARIO

## INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene la finalidad de servir como una herramienta a la hora de adiestrar a personas en una tarea definida, en este manual trabajaremos pensando en desarrollar las labores que le sirvan de sustento en un mañana.

El manual tiene que enseñar las habilidades necesarias para que una persona pueda manejar las herramientas en la elaboración de instalaciones sanitarias con tuberías PVC, tanto en la parte de aguas blancas, aguas negras y de ventilación.

A su vez de enseñarles el replantear tuberías,  lectura é interpretación de los distintos planos utilizados en la construcción para poder realizar los diseños sin posibilidades de error, adiestramiento en el uso de los diferentes accesorios según normas establecidas para su uso, adiestramiento en el correcto sellado é impermeabilización de uniones, todo esto es motivado que los costos en la corrección de errores resultarían demasiado costosos, al momento de concluida la construcción.

### OBJETIVO

Adiestrar a los instaladores para la correcta utilización de herramientas y accesorios en la realización de una instalación sanitaria en PVC aplicando la normativa vigente.

1.- Lectura é interpretación de planos siguiendo las normas establecidas.

Adiestrar a los instaladores en la correcta lectura é interpretación de los planos que se utilizan en la construcción, para realizar una instalación sanitaria sin errores.

1.1.- Adiestrar en la lectura é interpretación de un plano de aguas negras siguiendo las normas.

Adiestrar en el reconocimiento  y lectura de los planos de aguas negras que se utilizan en la construcción, detallando los diferentes tipos de accesorios y tuberías utilizadas.

    - Reconocimiento de los accesorios en el plano se utilizaran los croquis de accesorios, en el plano se definen los diámetros utilizados, verificando su correcta utilización en los diferentes ambientes sanitarios.

    - Reconocimiento de las tuberías en el plano se utilizaran los croquis de accesorios, en el plano se definen los diámetros utilizados, verificando su correcta utilización en los diferentes ambientes sanitarios.

1.2.- Adiestrar en la lectura é interpretación de un plano de aguas blancas siguiendo las normas.

Adiestrar en el reconocimiento  y lectura de los planos de aguas blancas que se utilizan en la construcción, detallando los diferentes tipos de accesorios y tuberías utilizadas.

1.2.1. Reconocimiento de los accesorios en el plano se utilizaran los croquis de accesorios, en el plano se definen los diámetros utilizados, verificando su correcta utilización en los diferentes ambientes sanitarios.

1.2.2. Reconocimiento de las tuberías en el plano se utilizaran los croquis de accesorios, en el plano se definen los diámetros utilizados, verificando su correcta utilización en los diferentes ambientes sanitarios.

Puntos clave:

a.- Se debe tener cuidado de leer las leyendas, notas y detalles que se encuentren en el plano ya que las mismas traen información importante de las instalaciones.

b.- Se deben hacer las acotaciones en el plano de algún detalle no claro ó en su defecto de alguna instalación faltante ó mal colocada, para ser corregido al momento de la ejecución.

2.- Tipos de accesorios utilizados en las instalaciones sanitarias según forma y uso.

Con la explicación de los tipos de accesorios utilizados en las instalaciones sanitarias se trata de dar a conocer la forma y usos que tienen los mismos.

2.1. Explicar los tipos de accesorios utilizados en una instalación sanitaria de aguas negras sin margen de error por su forma y uso.

Con esta actividad se pretende dar el conocimiento necesario para que el instalador pueda reconocer los accesorios más comunes por su forma y uso.

2.1.1. Se debe explicar los tipos de accesorio su forma y uso, teniendo cuidado de especificar que los mismos vienen de diferentes diámetros, pero su forma y uso se mantiene. Como por ejemplo: La Yee es un accesorio para realizar una derivación de la tubería principal, presentándose como Yee normal mantiene el diámetro en todos sus lados y la Yee reducida tiene la derivación en un diámetro menor al principal.

2.2. Explicar los tipos de accesorios utilizados en una instalación sanitaria de aguas blancas sin margen de error por su forma y uso.

Con esta actividad se pretende dar el conocimiento necesario para que el instalador pueda reconocer los accesorios mas comunes por su forma y uso.

2.1.1.Se debe explicar los tipos de accesorio su forma y uso, teniendo cuidado de especificar que los mismos vienen de diferentes diámetros, pero su forma y uso se mantiene. Como por ejemplo: La Tee es un accesorio para realizar una derivación de la tubería principal. Usándose como Tee normal aquella que mantiene el diámetro en todos sus lados y la Tee reducida tiene la derivación en un diámetro menor al principal.

3.- Elaborar los cómputos métricos con la ayuda del plano siguiendo las normas establecidas.

Al adiestrar al instalador en la elaboración de cómputos métricos este podrá realizar el cálculo de accesorios y tubería requerida para realizar una instalación sanitaria.

3.1.-Adiestrar en la realización de cómputos métricos de una instalación de aguas negras siguiendo las normas.

Adiestrar en la realización de cómputos métricos realizando el reconocimiento de los planos de aguas negras que se utilizan en la construcción.

3.1.1. Reconocimiento y contabilización de los accesorios en el plano se utilizaran los croquis de accesorios, en el plano se definen los diámetros utilizados, lo que facilita su contabilización por tipo.

3.1.2. Reconocimiento y contabilización de las tuberías en el plano se utilizaran los croquis para definir la cantidad de metros de tubería  a utilizar, en el plano se definen los diámetros utilizados, ayudando ello a su contabilización por tipo en los diferentes ambientes sanitarios.

3.2.- Adiestrar en la realización de cómputos métricos de una instalación de aguas blancas siguiendo las normas.

Adiestrar en la realización de cómputos métricos realizando el reconocimiento de los planos de aguas negras que se utilizan en la construcción.

3.2.1. Reconocimiento y contabilización de los accesorios en el plano se utilizaran los croquis de accesorios, en el plano se definen los diámetros utilizados, lo que facilita su contabilización por tipo.

3.2.2. Reconocimiento y contabilización de las tuberías en el plano se utilizaran los croquis para definir la cantidad de metros de tubería  a utilizar, en el plano se definen los diámetros utilizados, ayudando ello a su contabilización por tipo en los diferentes ambientes sanitarios.

Puntos clave:

a.- Se deben realizar los cómputos métricos por áreas para poder tener un mejor control de las cantidades contabilizadas.

b.- Se deben contabilizar los accesorios por las mismas áreas utilizadas para los metros lineales de tubería.

4.- Explicar una instalación sanitaria en PVC, aplicando las normas de construcción sin margen de error.

Con la explicación de una instalación sanitaria aplicando las normas de construcción podemos decir que es importante hacer hincapié en la fase de replanteo de la instalación sanitaria.

4.1. Explicar como realizar el replanteo de una instalación sanitaria de aguas negras siguiendo las normas de construcción  en el menor tiempo posible y sin margen de error.

Con esta actividad el instalador podrá aprender a realizar el replanteo de las instalaciones sanitarias de aguas negras sin margen de error en el menor tiempo posible.

4.1.1. Se debe tomar el plano de instalaciones y ubicar un punto conocido tanto en el plano como en el terreno para utilizarlo como punto de inicio de nuestra instalación sanitaria.

4.1.2. Ubicado el punto de inicio se debe comenzar el replanteo transfiriendo las medidas y ángulos al terreno marcándolos con cal.

4.1.3. Replanteada la instalación se procede a realizar la excavación en la cual se debe tener cuidado ya que la misma lleva profundidades y anchos diferentes en todo el trayecto, para así evitar la retención  de los líquidos que por ella circulen.

4.2. Explicar como realizar el replanteo de una instalación sanitaria de aguas blancas siguiendo las normas de construcción  en el menor tiempo posible y sin margen de error.

Con esta actividad el instalador podrá aprender a realizar el replanteo de las instalaciones sanitarias de aguas blancas sin margen de error en el menor tiempo posible.

4.2.1. Se debe tomar el plano de instalaciones y ubicar un punto conocido tanto en el plano como en el terreno para utilizarlo como punto de inicio de nuestra instalación sanitaria de aguas blancas.

4.2.2. Ubicado el punto de inicio se debe comenzar el replanteo transfiriendo las medidas y ángulos al terreno marcándolos con cal.

4.2.3. Replanteada la instalación se procede a realizarla.

4.3. Realizar las conexión de una instalación sanitaria de aguas negras sin margen de error en el menor tiempo.

Con esta actividad se logra conseguir que el instalador conozca las formas de realizar las conexiones sin margen de error, utilizando los materiales cumpliendo las noemas de Seguridad é Higiene, así como las normas constructivas.

4.3.1. Realizar el ordenamiento de los accesorios a utilizar, realizar los cortes a la tubería y explicar el procedimiento para la preparación del extremo cortado para la posterior unión al accesorio ó a otra tubería.

4.3.2. Utilizar el papel lija para retirar cualquier aspereza ó suciedad presente en el accesorio ó tubería.

4.3.3. Utilizar el pegamento para tuberías PVC, aplicándolo en forma uniforme por toda la parte externa de la tubería y por la parte interna en el accesorio ó tubería a conectar, no se debe aplicar pegamento en exceso ya que estaríamos desperdiciando el mismo, como tampoco aplicar muy poco ya que pueden producirse filtraciones. Posteriormente se procede a introducir el tubo en forma recta sin darle giro alguno, con lo cual se garantiza un buen sello de la tubería ó accesorio.

    - Colocar la instalación, se debe tener la zanja elaborada para proceder a colocar la instalación dentro de la misma, se procede a sellar la salida ó descarga, para proceder a la carga de la tubería y dejarla el tiempo necesario para comprobar que no existen filtraciones.

4.4. Realizar la conexión de una instalación sanitaria de aguas blancas sin margen de error en el menor tiempo.

Con esta actividad se logra conseguir que el instalador conozca las formas de realizar las conexiones sin margen de error, utilizando los materiales cumpliendo las noemas de Seguridad é Higiene, así como las normas constructivas.

4.4.1. Realizar el ordenamiento de los accesorios a utilizar, realizar los cortes a la tubería y explicar el procedimiento para la preparación del extremo cortado para la posterior unión al accesorio ó a otra tubería.

4.4.2. Utilizar el papel lija para retirar cualquier aspereza ó suciedad presente en el accesorio ó tubería.

4.4.3. Utilizar el pegamento para tuberías PVC, aplicándolo en forma uniforme por toda la parte externa de la tubería y por la parte interna en el accesorio ó tubería a conectar, no se debe aplicar pegamento en exceso ya que estaríamos desperdiciando el mismo, como tampoco aplicar muy poco ya que pueden producirse filtraciones. Posteriormente se procede a introducir el tubo en forma recta sin darle giro alguno, con lo cual se garantiza un buen sello de la tubería ó accesorio, esta es para tuberías por junta, también existen las tuberías de unión por rosca, en la cual debemos tener una tarraja ó el dado de rosca, con esta pieza se le fabrica la rosca, para ser utilizada como unión entre las piezas ó accesorios, siendo necesario colocarle teflón ó pintura, para garantizar un buen sello de la tubería.

4.4.4.	Colocar la instalación, se debe tener la malla truckson colocada para ser sujetada en la misma teniendo cuidado de la dirección de las conexiones queden en el sitio indicado en el plano, se procede a sellar la salida ó descargas, para proceder a la carga de la tubería dándole presión necesaria para comprobar que no existen filtraciones.

BIBLIOGRAFÍA

LOPEZ, L.  Manual del Constructor Popular

LOPEZ, L.  Agua, Instalaciones Sanitarias

LOPEZ, L.  Mi Casa

GACETA OFICIAL,   Normas Sanitarias

ANEXOS

CROQUIS 1

AGUAS NEGRAS

CROQUIS 2

AGUAS NEGRAS

CROQUIS 3

AGUAS BLANCAS

CROQUIS 4

AGUAS BLANCAS

INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC

AGUAS NEGRAS

INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC

AGUAS BLANCAS

#### GLOSARIO

instalación

f. Acción de instalar o instalarse.

2 Efecto de instalar o instalarse.

3 Conjunto de cosas instaladas.

sanitario, -ria

adj. Perteneciente o relativo a la sanidad.

2 mar. Perteneciente o relativo a las instalaciones de agua de mar empleada para limpieza y usos higiénicos.

3 m., f. Miembro de los servicios de sanidad civiles o militares: los sanitarios atendían a los heridos. -

4 m. Retrete.

5 m. pl. Aparatos de higiene instalados en cuartos de baño, como la bañera, el lavabo, etc.

sanidad

(lat. -itate )

f. Calidad de sano.

2 Salubridad.

3 Conjunto de servicios ordenados para preservar la salud pública de una comunidad: ~ militar, marítima; cuerpo de ~.

PVC, siglas con que se designa el poli cloruró de vinilo, El PVC es un plástico duro, resistente al fuego, a la luz, a los productos químicos, a los insectos, a los hongos y a la humedad. Es ignífugo, no se rompe ni se astilla, ni se mella fácilmente. Todas estas propiedades, y el hecho de que no requiera ser pintado y que pueda reciclarse, implican un coste bajo de mantenimiento y un menor impacto ambiental.

Su rigidez permite utilizarlo en la fabricación de tuberías, láminas y recubrimientos de suelos. Se hace flexible al mezclarlo con un plastificador, generalmente un poliéster alifático, siendo utilizado como aislante de tendidos eléctricos, como cuero sintético, para envases de alimentos y artículos impermeables.