## Slide 1: DISEÑO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

## Slide 2: Trabajo de investigación (Elaborar en Power Point)
Sistemas de entrepisos y cubiertas.
Definición
Clasificación
Características de cada sistema
Proceso de construcción
Ventajas y desventajas de cada sistema
Por ejemplo
Concreto armado
Cubiertas de lámina
Losas prefabricadas, etc.

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Se resaltan las características del concreto, el acero de presfuerzo y de refuerzo que en combinación permite incrementar en gran manera la resistencia del concreto, para dar innumerables soluciones a los problemas de ingeniería de puentes y de Edificación industrializada.

## Slide 4: CONCEPTOS BÁSICOS
1ra PARTE
PRESFUERZO, CONCEPTOS.
DEFORMACIONES TIPICAS
LEY DE HOOKE / MÓDULO DE ELASTICIDAD
CONCEPTO DE PRETENSADO
CONCEPTO DE POSTENSADO
PRESFUERZO PARCIAL Y TOTAL
ETAPAS DE UN ELEMENTO POSTENSADO
3
TIPOS DE APOYO
PERDIDAS DE PRESFUERZO
CALCULO DE ESFUERZO EN ELEMENTOS PRESFORZADOS
RESUMEN DE ETAPAS Y ESFUERZOS
ESFUERZOS PERMISIBLES
FLEXIÓN
CORTANTE

## Slide 5: CONCEPTOS BASICOS DEL PRESFUERZO
El concreto presforzado consiste en crear deliberadamente esfuerzos permanentes en un elemento estructural para mejorar su comportamiento de servicio y aumentar su resistencia.
Gracias a la combinación del concreto y el acero de presfuerzo es posible producir en un elemento estructural, esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente a los producidos por las cargas gravitacionales que actúan en un elemento, lográndose así diseños mas eficientes.

## Slide 6: DIAGRAMAS DE MOMENTOS FLEXIONANTES
Como trabaja el presfuerzo:
TRABES PRETENSADAS
TRABES POSTENSADAS
+
+
+
+
-
PRETENSADO
POSTENSADO

## Slide 7: DEFORMACIÒN TIPICA DE TRABES PRETENSADAS

## Slide 8: PRETENSADO

## Slide 9: PRETENSADO
Producción en serie:
Características:
  Se tensan los torones “antes” del colado.
  Se requieren de muertos de anclaje o moldes autotensables.
  Se aplica a producción en serie en plantas prefabricadoras.
  Se reutilizan moldes e instalaciones.
  El anclaje se da por adherencia.
  Se requiere enductar torones para controlar los esfuerzos durante la transferencia.
Aplica a:
Trabes de puentes y edificios, Losas extruidas, Viguetas, Losas T, TT, TTV.

## Slide 10
POSTENSADO

## Slide 11
POSTENSADO
Características:
Se tensan los torones una vez que se ha realizado el colado.
Se realiza en obra principalmente.
Se requiere dejar ductos ahogados y ubicados según las trayectorias de cálculo.
Una vez colocados y tensados los torones se requiere inyectar los ductos con mortero para proteger a los torones.
La acción del postensado se ejerce externamente por medio de anclajes especiales.
Aplica a:
Dovelas y Trabes para puentes, Losas con presfuerzo bidireccional,
Diafragmas de puentes, Vigas hiperestaticas.

## Slide 12
EQUILIBRIO DE FUERZAS
Externas
FUERZAS EN UN CUERPO
Internas
Entre dos cuerpos se genera una fuerza en el punto en que se tocan.
Equilibrio = exteriores + interiores = 0
DISEÑO

## Slide 13
Simplemente apoyado:
Empotrado:
Cantiliver:
APOYOS

## Slide 14: MATERIALES
2da PARTE
CONCRETO, TIPOS.
VALORES DE DISEÑO Y MÓDULO DE ELASTICIDAD
TORÒN, E, Fpu.
ACERO DE REFUERZO
ACERO ESTRUCTURAL
MALLA ELECTROSOLDADA

## Slide 15: CONCRETO
Simple
Reforzado
Presforzado
CONCRETO
Para resistir tensiones se emplea acero de refuerzo, el acero restringe el desarrollo de grietas originadas por la poca resistencia a la tensión. También el refuerzo aumenta la resistencia del elemento, para reducir las deformaciones debidas a las cargas de larga duración y para proporcionar confinamiento.
Resistencia a la compresión, pero débil a la tensión
Es la modalidad del concreto reforzado, en la que se crea un estado de esfuerzos a compresión ante la aplicación de las cargas. De este modo, los esfuerzos de tensión y producidos por las acciones quedan contrarrestados ó reducidos.

## Slide 16: CONCRETO
El concreto que se usa para presforzar se caracteriza por tener mayor resistencia con respecto al utilizado en las construcciones ordinarias. Los valores comunes se encuentran de f´c=350 Kg/cm² a f´c=500 Kg/cm² .
Se requiere de tales resistencias para poder hacer la transferencia del presfuerzo cuando haya alcanzado un f´ci = 280 Kg/cm² .

## Slide 17
VALORES PARA DISEÑO DE ACUERDO A LAS NTC-CONCRETO.

## Slide 18
VALORES MEDIDOS DE MÓDULO DE ELASTICIDAD.

## Slide 19
CARACTERISTICAS DEL CONCRETO
EFECTO DE LA RELACIÒN AGUA – CEMENTO..
La resistencia del cemento depende del la relación agua / cemento; A mayor relación agua / cemento, menor resistencia.
CONTRACCIÓN POR SECADO
Uno de los efectos del fraguado del concreto es la disminución de volumen del mismo, esto es por la evaporación del agua excedente de la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta contracción es proporcional a la cantidad de agua empleada en la mezcla, si se requieren contracciones mínimas, la relación agua- cemento debe ser mínima.
RELACIÓN DE POISSON
La relación entre deformación transversal y la longitudinal y su valor varia de 0.15 a 0.20.
DEFORMACIÓN POR FLUJO PLASTICO
Debido a la presencia de esfuerzos permanentes, las partículas que forman el concreto sufren un reacomodo que modifica las dimensiones de los elementos. Depende de la magnitud de las cargas permanentes; de las mezclas; de las condiciones de curado y de la edad en que el concreto empieza a ser cargado.

## Slide 20
CURVA ESFUERZO DEFORMACIÓN DE TORÓN (diferentes diámetros)
E = 2,000,000 Kg/cm²
Fsr ò Fpu= 19,000 Kg/cm²
A(torón de ½)= 0.987 cm²
El esfuerzo de fluencia se calcula con la deformación unitaria del 1%.
Para el toròn de ø ½” = 17,000 a 17,500 Kg/cm² para acero normal y de baja relación respectivamente
El esfuerzo máximo al que se tensan es igual a 0.8 fsr para toròn de ½” = 15,200 Kg / cm2
Se utilizan principalmente aceros de Baja relación ò LO-LAX.

## Slide 21
ACERO DE REFUERZO
Es común el uso de acero de refuerzo en elementos de concreto presforzado para tomar los esfuerzos cortantes y de torsión, los esfuerzos por temperatura, los esfuerzos de tension durante la transferencia, los esfuerzos durante el transporte y dar confinamiento.

## Slide 22
ACERO ESTRUCTURAL
Se emplea el Acero A-36 para accesorios metálicos que sirvan para diafragmas metálicos, conexiones en edificaciones fc = 2,530 Kg / cm²
MALLA ELECTROSOLDADA
Por su fácil colocación se usa principalmente como armado en aletas (losas) de trabes cajón, trabes T,TT y TTV
Fy = 5,000 Kg / cm²

## Slide 27
BIBLIOGRAFIA
NTC, Diseño de Estructuras de Concreto Reforzado.
Manual de Diseño de Estructuras Prefabricadas y Presforzadas.
Anippac, Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Mecánica de Materiales.
Ferdinand P. Beer y E. Russell Johnston, Jr.