Seleccione el grupo de elementos a consultar haciendo click en el recuadro 
Estas tablas se encuentran en permanente estado de actualización

| Aplanados y Repellados | Concretos Colocación | Firmes y Pisos |
| --- | --- | --- |
| Colocaciones de herreria | Dalas y Castillos | Muros de block o tabique |
| Colocaciones de pisos | Emboquillados | Registros y pozos de visita |
| Concretos fabricacion | Entortados y azoteas |  |

| Concepto | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplanados y Repellados |  |  |  |  |
| Aplanado de Yeso en Muros a plomo y regla 1.5 cms. de espesor | m2 | 12.50 | 0.080 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado de Yeso en Muros a plomo y nivel 1.5 cms. de espesor | m2 | 14.28 | 0.070 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado de Yeso en Muros a reventon en 2 cms. de espesor | m2 | 14.28 | 0.070 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado de Yeso en Muros a talocha de 1.5 cms. de espesor | m2 | 16.60 | 0.060 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado de Yeso en plafones a nivel y regla en 1 cms. de espesor para recibir tirol | m2 | 15.00 | 0.066 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado de Yeso en plafones a nivel y regla en 1.5 cms. de espesor | m2 | 14.28 | 0.070 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado de Yeso en plafones a talocha en 1.5 cms. de espesor | m2 | 16.60 | 0.060 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Aplanado fino de mezcla en interiores hasta 3er nivel | m2 | 10.00 | 0.100 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Aplanado fino de mezcla en fachadas hasta 3er nivel | m2 | 8.00 | 0.125 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Aplanado rayado de mezcla en interiores hasta 3er nivel | m2 | 8.00 | 0.125 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Aplanado rayado de mezcla en fachadas hasta 3er nivel | m2 | 7.00 | 0.142 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Aplanado serroteado de mezcla en interiores hasta 3er nivel | m2 | 7.00 | 0.142 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Aplanado serroteado de mezcla en fachadas hasta 3er nivel | m2 | 5.50 | 0.142 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocaciones de herreria | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Colocación de escalera marina incluye ranurado, plomeado y resanado con mortero | ml | 20.00 | 0.050 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación de herreria con mortero incluye plomeado y anclaje | m2 | 8.30 | 0.120 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación de marcos de lámina para puertas con mortero incluye acarreo, plomeado y resanado | ml | 14.00 | 0.070 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación y amacizado de marcos metálicos para puertas | pza | 5.00 | 0.200 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación, anclaje y plomeo de herreria | m2 | 8.00 | 0.125 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocaciones de Pisos | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Martelinado en superficie de concreto (pisos y escalones) | m2 | 4.00 | 0.250 | Cuadrilla 1 (1 Peón +0 .05 cabo ) |
| Colocación de piso de Adoquin natural 20x40 cms.asentado con mortero | m2 | 14.00 | 0.070 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación de piso de loseta de marmol 50x50 cms. asentado con mortero | m2 | 14.00 | 0.070 | Cuadrilla 7 (1 Ayudante + 1 Of. Especializ.) |
| Colocación de piso de loseta de ceramica asentada con mortero o pegazulejo | m2 | 11.00 | 0.090 | Cuadrilla 7 (1 Ayudante + 1 Of. Especializ.) |
| Colocación de piso de adocreto de 8 cms. de espesor asentado sobre cama de arena de 5 cms. de esp. | m2 | 10.00 | 0.100 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación de piso de barro asentada con mortero | m2 | 10.00 | 0.100 | Cuadrilla 7 (1 Ayudante + 1 Of. Especializ.) |
| Colocación de piso de mosaico liso asentado con mortero | m2 | 11.00 | 0.090 | Cuadrilla 7 (1 Ayudante + 1 Of. Especializ.) |
| Colocación de piso de piedra bola asentada sobre mortero | m2 | 11.00 | 0.090 | Cuadrilla 7 (1 Ayudante + 1 Of. Especializ.) |
| Colocación de piso de piedra bola asentada sobre firme de concreto | m2 | 5.00 | 0.200 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación de piso de piedra bola asentada sobre terreno natural | m2 | 8.00 | 0.125 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Colocación de piso de loseta vinilica | m2 | 28.50 | 0.035 | Cuadrilla 7 (1 Ayudante + 1 Of. Especializ.) |
| Concretos fabricación | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
|  | m3 |  |  |  |
| Concretos colocación | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Concreto Ciclópeo | m3 |  |  | Cuadrilla 4 (4 Peón + 1 Albañil) |
| Concreto en Cimentación incluye vaciado, vibrado y curado | m3 | 10.00 | 0.100 | Cuadrilla 3 (7 Peón + 1 Albañil) |
| Concreto en Columnas y Muros incluye vaciado, vibrado y curado | m3 |  |  | Cuadrilla 4 (4 Peón + 1 Albañil) |
| Concreto enTrabes y Losas vaciado, vibrado y curado | m3 |  |  | Cuadrilla 4 (4 Peón + 1 Albañil) |
| Dalas y Castillos | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Cadena Conc. 20x20 cms. 4 Var.3/8", Estribos 1/4" @ 20 cms. | ml | 10.00 | 0.100 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Cadena Conc. 10x15 cms. 4 Var.3/8", Estribos 1/4" @ 20 cms. | ml | 12.00 | 0.083 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Cadena Conc. 15x15 cms. 4 Var.3/8", Estribos 1/4" @ 20 cms. | ml | 11.00 | 0.090 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Cadena Conc.20x30 cms. 4 Var.3/8", Estribos 1/4" @ 20 cms. | ml | 8.30 | 0.120 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Cadena Conc.10x20 cms. 4 Var.3/8", Estribos 1/4" @ 20 cms. | ml | 11.00 | 0.090 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Cadena Conc.20x25 cms. 4 Var.3/8", Estribos 1/4" @ 20 cms. | ml | 9.00 | 0.110 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Emboquillados | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Emboquillado de yeso en aristas vivas y boleadas | ml | 22.00 | 0.045 | Cuadrilla 8 (1 Ayudante + 1 Yeserol) |
| Emboquillado de aplanado en aristas vivas | ml | 20.00 | 0.050 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Emboquillado de aplanado fino en aristas vivas | ml | 20.00 | 0.050 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Entortados y Azoteas | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Entortado de mezcla de 2 cms. de espesor para recibir impermeab. | m2 | 20.00 | 0.050 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Entortado de mezcla de 3 cms. de espesor para recibir impermeab. | m2 | 20.00 | 0.050 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Chaflan con pedaceria de tabique de 15x15 cms. | ml | 25.00 | 0.040 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Chaflan de concreto de 15x15 cms. | ml | 25.00 | 0.040 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Relleno de Tezontle en azotea incluye elevación de material | m3 | 5.00 | 0.200 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| lmpermeabilizacion en azotea con 2 capas de emulsion y 1 de fibra y aplic. de pintura sobre sup. | m2 | 40.00 | 0.0250 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Pretil de tabique rojo de 12 cms. de espesor | m2 | 7.00 | 0.1400 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Firmes y pisos | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Firme de concreto simple de 5 cms. de espesor conc. hecho en obra | m2 | 30.00 | 0.033 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 8 cms. de espesor conc. hecho en obra | m2 | 25.00 | 0.040 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 10 cms. de espesor conc. hecho en obra | m2 | 25.00 | 0.040 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 1 5 cms. de espesor conc. hecho en obra | m2 | 20.00 | 0.050 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 5 cms. de espesor conc. premezclado | m2 | 120.00 | 0.0083 | Cuadrilla3 (6 Peón +2 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 8 cms. de espesor conc. premezclado | m2 | 90.00 | 0.011 | Cuadrilla3 (6 Peón +2 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 10 cms. de espesor conc. premezclado | m2 | 80.00 | 0.0125 | Cuadrilla3 (6 Peón +2 Albañil) |
| Firme de concreto simple de 15 cms. de espesor conc. premezclado | m2 | 50.00 | 0.020 | Cuadrilla3 (6 Peón +2 Albañil) |
| Muros de Block y tabique | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |
| Muro de Tabique rojo 5.50 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 7.00 | 0.143 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Muro de Tabique rojo 12.00 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 6.00 | 0.167 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Muro de Tabique rojo 17.50 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 4.50 | 0.222 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Muro de Tabique rojo 24.00 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 3.50 | 0.286 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Muro de Tabique hueco 5.00 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 4.00 | 0.250 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Muro de Tabique hueco 10.00 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 5.00 | 0.200 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Muro de Tabique hueco 12.00 cms. espesor altura max. 3.00mts | m2 | 6.00 | 0.167 | Cuadrilla 16 (1 Peón + 1 Albañil) |
| Registros y pozos de visita | Unidad | rend/directo/jor | rend./indirecto | Cuadrilla |